## 常用换热系数的经验值

在换热器的设计选型时, 一般先选用一个经验的传热系数, 然后再

校验换热面积能否达到

下面列表常用换热器的经验传热系数

1.管壳式热交换器的经验传热系数

| 流体 | 传热系数 |
| --- | --- |
| 内侧 | 外侧 | W·m-2·℃-1 |
| 气 | 气 | 10~35 |
| 气 | 清水 | 20~70 |
| 清水 | 清水 | 1000~2000 |
| 高粘度液体 | 清水 | 100~300 |
| 低粘度液体 | 清水 | 200~450 |
| 低粘度液体 | 低粘度液体 | 116~337 |
| 水 | 水蒸汽冷凝 | 1000~2000 |

2. 螺旋板式热交换器的经验传热系数

| 流体 | 传热系数 |
| --- | --- |
|  | W·m-2·℃-1 |
| 清水 | 清水 | 1750~2210 |
| 清水 | 油 | 140~350 |
| 清水 | 气 | 35~70 |
| 有机物 | 有机物 | 350~810 |
| 油 | 油 | 160~200 |
| 水 | 水蒸汽冷凝 | 1980~3980 |

3. 板式热交换器的经验传热系数

| 流体 | 传热系数 |
| --- | --- |
|  | W·m-2·℃-1 |
| 清水 | 清水 | 2900~4950 |
| 冷水 | 油 | 400~580 |
| 清水 | 气 | 25~58 |
| 油 | 油 | 175~350 |
| 水蒸汽 | 油 | 810~930 |