附件1

钢铁企业超低排放指标限值及措施

单位：毫克/立方米

| 生产工序 | 生产设施 | 基准氧含量（%） | 重点控制区 | 一般控制区 | 污染治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物项目 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 除尘 | 脱硫 | 脱硝 |
| 烧结 （球团） | 烧结机头、球团焙烧设备 | 16 | 10 | 35 | 50 | 10 | 35 | 50 | 鼓励采用湿式静电除尘器、覆膜滤料袋式除尘器、滤筒除尘器等先进工艺，推进聚四氟乙烯微孔覆膜滤料、超细纤维多梯度面层滤料、金属间化合物多孔（膜）材料等产业化应用。 | 实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路，鼓励净化处理后烟气回原烟囱排放。 | 采用活性炭（焦）、选择性催化还原（SCR）等高效脱硝技术。 |
|  | 链篦机回转窑 | 18 | 10 | 35 | 50 | 10 | 35 | 50 |  |  |  |
|  | 烧结机机尾、带式焙烧机机尾及其他 | — | 10 | — | — | 10 | — | — |  |  |  |
| 炼铁 | 热风炉 | — | 10 | 50 | 150 | 10 | 50 | 200（150） |  |  |  |
|  | 高炉出铁场、高炉矿槽 | — | 10 | — | — | 10 | — | — |  |  |  |
|  | 原料系统、煤粉系统及其他 | — | 10 | — | — | 10 | — | — |  |  |  |
| 炼钢 | 钢渣处理 | — | 20 | — | — | 20 | — | — |  |  |  |
|  | 铁水预处理、转炉（二次烟气）、电炉、石灰窑、白云石窑 | — | 10 | — | — | 10 | — | — |  |  |  |
|  | 转炉（一次烟气） | — | 20 | — | — | 20 | — | — |  |  |  |
| 轧钢 | 热处理炉 | 8 | 10 | 50 | 150 | 10 | 50 | 150 |  |  |  |
|  | 拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机、热轧精轧机（轧制机组） | — | 10 | — | — | 20（10） | — | — |  |  |  |
|  | 废酸再生 | — | 20 | — | — | 20 | — | — |  |  |  |
| 铁合金 | 半封闭炉、敞口炉、精炼炉 | — | 10 | — | — | 20（10） | — | — |  |  |  |
|  | 其他 | — | 10 | — | — | 20（10） | — | — |  |  |  |
| 炼焦 | 焦炉烟囱 | 8 | 10 | 30 | 150 | 10 | 30 | 150 |  |  |  |
|  | 装煤、干法熄焦 | — | 10 | 50 | — | 10 | 50 | — |  |  |  |
|  | 推焦 | — | 10 | 50（30） | — | 10 | 50（30） | — |  |  |  |
| 自备电厂 | 燃气锅炉 | 3 | 5 | 35 | 50 | 5 | 35 | 50 |  |  |  |
|  | 燃煤锅炉 | 6 | 10 5* | 35 | 50 | 10 5* | 35 | 50 |  |  |  |
|  | 燃气轮机组 | 15 | 5 | 35 | 50 | 5 | 35 | 50 |  |  |  |
|  | 燃油锅炉 | 3 | 10 | 35 | 50 | 10 | 35 | 50 |  |  |  |
| 注：（）：2020年11月1日起，执行“（）”内浓度限值；表中未作规定的生产设施污染物排放限值按国家、地方排放标准或其他相关规定执行。 *：适用范围包括单台出力65t/h以上除层燃炉、抛煤机炉外的燃煤发电或蒸汽锅炉；单台出力65t/h以上的燃油、燃气发电或蒸汽锅炉；单台出力65t/h以上采用其他燃料的发电或蒸汽锅炉；各种容量的煤粉发电锅炉；各种容量的燃气轮机组。 |

附件2

无组织排放控制要求、限值及措施的界定

表1 无组织排放控制要求

| 序号 | 管控 环节 | 无组织类型 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料储存 | 石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料 | 应采用料仓、储罐等方式密闭储存，鼓励采用全封闭机械化料仓、筒仓等物料储存方式。 |
|  |  | 铁精矿、煤、焦炭、烧结矿、球团矿、石灰石、白云石、铁合金、钢渣、脱硫石膏等块状或粘湿物料 | 采用密闭料仓或封闭料棚等方式储存，鼓励采用全封闭机械化料仓、筒仓等物料储存方式。 |
|  |  | 其他干渣堆存 | 喷淋（雾）等抑尘措施。 |
| 2 | 物料输送 | 石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料 | 应采用管状带式输送机、气力输送设备、罐车等方式密闭输送。 |
|  |  | 铁精矿、煤、焦炭、烧结矿、球团矿、石灰石、白云石、铁合金、高炉渣、钢渣、脱硫石膏等块状或粘湿物料 | 应采用管状带式输送机等方式密闭输送，或采用皮带通廊等方式封闭输送。 |
|  |  | 厂区内汽车运输部分 | 应使用封闭车厢或苫盖严密，装卸车时应采取加湿等抑尘措施。 |
|  |  |  | 物料输送落料点应配备集气罩和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施。 |
|  |  |  | 料场出口应设置车轮和车身清洗设施。 |
|  |  |  | 厂区道路应硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 |
| 3 | 生产工艺过程 | 烧结（球团） | 烧结、球团工序物料破碎、筛分、混合等设备应设置密闭罩，并配备除尘设施。 |
|  |  |  | 烧结机、烧结矿环冷机、球团焙烧设备应全面加强集气能力建设，确保无可见烟粉尘外逸。 |
|  |  | 炼铁 | 炼铁工序破碎、筛分、混合等设备应设置密闭罩，并配备除尘设施。 |
|  |  |  | 高炉炉顶料罐均压放散废气应采取回收或净化措施。 |
|  |  |  | 高炉炉顶上料、矿槽、高炉出铁场应全面加强集气能力建设，确保无可见烟粉尘外逸。 |
|  |  |  | 高炉出铁场平台应封闭或半封闭，铁沟、渣沟应加盖封闭。 |
|  |  | 炼钢 | 炼钢车间应封闭，设置屋顶罩并配备除尘设施。 |
|  |  |  | 混铁炉、炼钢铁水预处理、转炉、电炉、精炼炉，应全面加强集气能力建设，确保无可见烟粉尘外逸。 |
|  |  |  | 废钢切割应在封闭空间内进行，设置集气罩，并配备除尘设施。 |
|  |  |  | 石灰窑、白云石窑应全面加强集气能力建设，确保无可见烟粉尘外逸。 |
|  |  | 炼焦 | 焦化工序应采用密闭料仓或封闭料棚等方式储煤，破碎、筛分、混合、等设备应设置密闭罩，并配备除尘设施。 |
|  |  |  | 应采用干熄焦工艺，并配各脱硫、脱硝装置。 |
|  |  |  | 焦炉机侧炉口应设置集气罩，对废气进行收集处理。 |
|  |  |  | 焦炉煤气净化系统冷鼓各类贮槽（罐）及其他区域焦油、苯等贮槽（罐）的有机废气应接入压力平衡系统或收集净化处理，酚氰废水预处理设施（调节池、气浮池、隔油池）应加盖并配备废气收集处理设施，开展设备和管线泄漏检测与修复（LDAR）工作。 |
|  |  |  | 推进5.5米以上焦炉实施干熄焦改造，在保证安全生产的前提下，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 |
|  |  | 轧钢涂层机组 | 应封闭，并设置废气收集处理设施。 |

表2 无组织排放指标限值

单位：毫克/立方米

| 排污工序 | 排污点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 非甲烷总烃/VOCs | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结、炼铁、炼钢 | 有厂房车间 | 8 | — | — | — | — | — |
|  | 无完整厂房车间 | 5 | — | — | — | — | — |
|  | 厂界 | 1 | — | 2(VOCs） | — | — | — |
| 轧钢 | 板坯加热、磨辊作业、钢卷精整 | 5 | — | — | — | — | — |
|  | 涂层机组 | — | — | 4（非甲烷总烃） | 0.4 | 2.4 | 1.2 |
|  | 厂界 | 1 | — | 2(VOCs） | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 铁合金 | 厂界 | 1 | — | 2(VOCs） | — | — | — |
| 炼焦 | 炼焦炉炉顶 | 2.5 | — | — | — | — | — |
|  | 厂界 | 1 | 0.5 | 2(VOCs） | 0.4 | — | — |

表3 无组织排放控制措施的界定

| 序号 | 作业类型 | 措施界定 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密闭 | 物料不与环境空气接触，或通过密封材料、密封设备与环境空气隔离的状态或作业方式 | — |
| 2 | 密闭储存 | 讲物料储存于与环境空气隔离的建（构）筑物、设施、器具内的作业方式 | 料仓、储罐等 |
| 3 | 密闭输送 | 物料输送过程与环境空气隔离的作业方式 | 管道、管状带式输送机、气力输送设备、罐车等 |
| 4 | 封闭 | 利用完整的围护结构将物料、作业场所等与周围空间阻隔的状态或作业方式，设置的门窗、盖板、检修口等配套设施在非必要时应关闭。 | — |
| 5 | 封闭储存 | 将物料储存于具有完整围墙（围挡）及屋顶结构的建筑物内的作业方式，建筑物的门窗在非必要时应关闭。 | 储库、仓库等 |
| 6 | 封闭输送 | 在完整的围护结构内进行物料输送作业，围护结构的门窗、盖板、检修口等配套设施在非必要时应关闭。 | 皮带通廊、封闭车厢等 |
| 7 | 封闭车间 | 具有完整围墙（围挡）及屋顶结构的建筑物，建筑物的门窗在非必要时应关闭。 | — |

附件3

企业污染排放监测监控安装点位

| 序号 | 监控要求 | 工序 | 安装点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动监控设施 | 烧结（球团） | 烧结机头、烧结机机尾、球团焙烧烟囱 |
|  |  | 炼焦 | 焦炉烟囱、装煤地面站、推焦地面站、干法熄焦地面站 |
|  |  | 炼铁 | 高炉矿槽、出铁场排气筒 |
|  |  | 炼钢 | 转炉二次烟气、电炉、石灰窑、白云石窑烟气、铁水预处理排气筒 |
|  |  | 轧钢 | 燃用发生炉煤气的热处理炉排气筒 |
|  |  | 自备电站 | 排气筒 |
| 2 | 分布式控制系统（DCS） | 烧结（球团） | 烧结机头、烧结机机尾、球团焙烧烟气治理设施 |
|  |  | 炼焦 | 焦炉废气治理设施 |
|  |  | 炼铁 | 高炉矿槽、出铁场尾气治理设施 |
|  |  | 炼钢 | 转炉二次烟气、电炉、石灰窑、白云石窑、铁水预处理烟气治理设施 |
|  |  | 轧钢 | 燃用发生炉煤气的热处理炉尾气治理设施 |
|  |  | 自备电站 | 尾气治理设施 |
| 3 | 高清视频监控设施 | 料场 | 出入口 |
|  |  | 烧结 | 环冷区域 |
|  |  | 炼焦 | 焦炉炉体 |
|  |  | 炼铁 | 高炉矿槽和炉顶区域 |
|  |  | 炼钢 | 车间顶部点 |
| 4 | 空气质量监测微站点 | 厂区内部 | 主要产尘点周边 |
|  |  | 运输道路 | 两侧 |
| 5 | 门禁系统 | 厂区 | 进出口 |
| 注：自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年以上，视频监控数据至少要保存三个月以上。 |

附件4

全省钢铁企业超低排放改造计划管理台账

| 序号 | 所属市 | 所属县 （市、区） | 企业名称 | 生铁产能 （万吨） | 粗钢产能 （万吨） | 整改措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南市 | 莱芜区 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 350 | 342 |  | 工序/整改项目 | 主要工程改造内容 | 预计改造 完成时间 | 预计投资 （万元） |
|  |  |  |  |  |  | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 烧结机提标改造和增设脱硝设施、 更换覆膜布袋、更换覆膜除尘布袋 | 2020年10月 | 2580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烧结机提标改造和增设脱硝设施、 更换覆膜布袋、更换覆膜除尘布袋 | 2020年10月 | 3660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 球团链篦机-回转窑增设脱硝设施、更换覆膜布袋 | 2020年10月 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石灰窑更换覆膜布袋 | 2020年10月 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 备料更换覆膜布袋 | 2020年10月 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼焦工序 | 焦炉新建布袋除尘装置、新建布袋除尘装置、新建CR脱硝、新建SCR脱硝 | 2020年3月 | 6000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干熄焦新上脱硫设施 | 2020年10月 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 焦炭转运更换覆膜布袋 | 2020年3月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化产集中往焦炉燃烧、更换填料 | 2020年3月 | 810 |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 | 热轧增加除尘器 | 2020年4月 | 1800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢热轧生产线粗轧除尘改造 | 2020年6月 | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢酸洗机组更换覆膜布袋 | 2020年2月 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢炼钢普碳钢转炉三相电源改造 | 2019年12月 | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TSR炉三相电源改造 | 2019年12月 | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 连铸机除尘器扩容 | 2020年2月 | 650 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电站锅炉 | 锅炉SCR脱销、SDS脱硫系统 | 2019年12月 | 3500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 锅炉汽鼓改电鼓 | 2019年12月 | 3000 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 堆场全封闭 | 2020年6月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 运输过程全程封闭 | 2020年3月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 高炉出铁场、烧结机、高炉、储存罐封闭改造 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烧结机头设备封闭改造 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输 | 铁路运输 | 优化莱芜东、蔺家楼、颜庄等火车货运站点的货运调度 | 2020年10月 | 1605 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路运输 | 国五以下车辆逐步淘汰，41台车辆全部淘汰，国六更新柴油车14台,新能源汽车（不含天然气汽车）更新国六LNG车，更新27台 | 2021年12月 | 995 |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | / | 增设高清视频监控，增设空气质量微站点 | 2020年10月 |  |
| 2 | 济南市 | 莱芜区 | 山东九羊集团有限公司 | 490 | 374 | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 对除尘设施升级改造、更换新型除尘布袋 | 2020年10月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨法脱硫升级改造 | 2020年10月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 福斯干法脱硫脱硝超低排放改造 | 2020年10月 | 12500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计划接入4#烧结脱硝设施 | 2020年10月 | 12500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼焦工序 | 三期焦化干法脱硫除尘改造、SCR脱硝改造、更换新型除尘布袋、对VOCs进行深度治理改造 | 2020年10月 | 3690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二期焦化干法脱硫除尘改造、SCR脱硝改造、更换新型除尘布袋 | 2020年10月 | 3250 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电站锅炉 | 进行半干法、氨法脱硫除尘改造、SCR脱硝改造 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 | 高炉对除尘设施升级改造 | 2019年12月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 更换新型除尘布袋 | 2019年12月 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 全过程封闭 | 2020年6月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 全过程封闭 | 2020年6月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 尾气密闭 | 2020年6月 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 铁路运输 | 新建一条铁路运输线，减少公路运输量 | 2022年12月 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | / | 增设自动监控系统 | 2020年10月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 增设空气质量微站点 | 2020年10月 |  |
| 3 | 济南市 | 钢城区 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 1162 | 1290 | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 型钢炼铁烧结机新建布袋除尘器，脱硫脱硝超低排放改造 | 2020年1月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型钢炼铁烧结机脱硫脱硝超低排放改造 | 2020年1月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼焦工序 | 焦炉烟气脱硫脱硝技术改造 | 2020年6月 | 20800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粗苯管式炉利用蒸汽富油换热器替换管式炉加热 | 2020年6月 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫铵结晶干燥串联湿式除尘 | 2020年6月 | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粉碎机改建无动力除尘 | 2020年6月 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管带机头、机尾推焦、装煤、干法熄焦工序更换新型除尘布袋 | 2020年6月 | 847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冷鼓、库区焦油各类贮槽化产区域尾气治理 | 2020年6月 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干法熄焦预留段分离，新建脱硫设施 | 2020年6月 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 | 炼铁高炉新增脱硫、除尘设施 | 2019年12月 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粗精轧除尘器提效改造 | 2020年4月 | 4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 轧钢加热炉烟气脱硝 | 2020年4月 | 1115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 轧机增设塑烧板除尘 | 2020年4月 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼钢 | 50吨电炉和精炼炉两套除尘系统升级改造 | 2019年12月 | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 转炉（二次烟气）、精炼炉、更换布袋 | 2019年12月 | 276 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电站锅炉 | 脱硫、脱硝工艺改造 | 2020年6月 | 14392.31 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 建设堆场料棚 | 2020年6月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 堆场封闭 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 运输过程全程封闭 | 2020年6月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 高炉出铁场、烧结机、高炉、储存罐封闭改造 | 2020年6月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烧结机头设备封闭改造 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 管道运输 |  | 2022年12月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 铁路运输 | 增加铁路运输量 | 2022年12月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路运输车辆升级 | 国五以下车辆逐步淘汰 | 2022年12月 |  |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | / | 主要生产设施安装在线监控 | 2020年6月 |  |
| 4 | 济南市 | 莱芜区 | 济南泰山阳光冶金有限公司 | 40 |  | 有组织排放改造 | 烧结工序 | 配备集气罩及除尘器，脱硫脱硝超低排放改造 | 2020年10月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼铁工序 | 新增脱硫脱硝、除尘设施 | 2020年10月 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 全过程封闭 | 2019年10月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 全过程封闭 | 2019年10月 |  |
| 5 | 济南市 | 章丘区 | 山东闽源钢铁有限公司 | 120 | 190 | 有组织排放改造 | 烧结工序 | 烧结机增设脱销设施，采用SCR法脱销 | 已完成 | 11000 |
| 6 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 322 | 312 | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 1#240m²烧结新建SCR脱硝系统，并对现有脱硫系统提效改造 | 已完成 | 7080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2#240m²烧结新建SCR脱硝系统，并对现有脱硫系统提效改造 | 已完成 | 7080 |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼焦工序 | 1#2#焦炉烟道气活性焦烟气净化工程项目 | 2020年3月 | 9900 |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分布式控制系统（DCS） | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高炉煤气 精脱硫 | 正在进行方案论证 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 焦炉机侧和焦侧烟气捕集净化系统改造 | 2020年3月 | 760 |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 铁路/水路/管道/管状带式输送机 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路运输 车辆升级 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | / | 在易产尘点位安装高清视频监控设施 | 2020年3月 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新建、升级超低浓度在线监测系统 | 2020年3月 | 990 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 厂区道路及产尘点PM监控微站点 | 2020年3月 | 15 |
| 7 | 淄博市 | 桓台县 | 山东钢铁集团永锋淄博有限公司 | 165 | 270 | 有组织排放改造 | 烧结 | 180m2烧结机头烟气脱硫脱硝升级改造 | 已完成 | 8298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 180m2烧结机机尾除尘系统升级改造 | 已完成 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 | 1350m3高炉出铁场除尘系统升级改造 | 已完成 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1350m3高炉矿槽除尘系统升级改造 | 已完成 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 煤气发电脱硫脱硝除尘改造 | 已完成 | 1480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120t转炉二次除尘升级改造 | 已完成 | 650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120t转炉一次除尘提标改造 | 已完成 | 550 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高炉煤气 精脱硫 | 高炉煤气精脱硫改造项目 | 2022年12月 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 原料场全封闭 | 已完成 | 4200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 物料输送皮带全封闭 | 已完成 | 3000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 高炉出铁场封闭 | 已完成 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产车间全封闭 | 已完成 | 600 |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 公路运输车辆升级 | 将自有国四排放标准车辆升级为国五或国六车辆。 | 2021年12月 | 500 |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | / | 安装环保在线监控并联网 | 已完成 | 680 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建设监控中心 | 已完成 | 760 |
| 8 | 淄博市 | 临淄 | 山东隆盛钢铁有限公司 | 160 | 200 | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 烧结机头烟气催化还原（SCR）高效脱硝改造，球团脱硝正在建设中 | 2020年1月 | 650 |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼焦工序 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 | 炼钢一次除尘超低排放改造 | 已完成 | 1400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高炉热风炉脱硫改造 | 已完成 | 1320 |
|  |  |  |  |  |  |  | 分布式控制系统（DCS） | 各个生产主要控制都是dcs | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高炉煤气 精脱硫 | 正在考察 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 原料场全封闭 | 已完成 | 6000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 物料输送皮带全封闭 | 已完成 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 高炉出铁场封闭 | 已完成 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产车间全封闭 | 已完成 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 铁路/水路/管道/管状带式输送机 | 钢铁进货80%全部是铁路 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路运输车辆升级 | 将自有国四排放标准车辆升级为国五或国六车辆 |  | 300 |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | 监控系统升级 | 安装环保在线监控并联网 | 已完成 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建设监控中心 | 已完成 | 300 |
| 9 | 淄博市 | 高新区 | 淄博齐林傅山钢铁有限公司 | 90 | 80 | 有组织排放改造 | 烧结工序 | 92平烧结机烟气脱硝改造 | 2019年12月 | 5500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烧结机机头除尘系统升级改造（湿电除尘） | 2019年12月 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高炉煤气 精脱硫 | 高炉煤气精脱硫改造项目 | 2019年12月 | 200 |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 公路运输 车辆升级 | 拟将运输物料辆国四排放标准车辆升级为国五或国六车辆。 | 2019年12月 | 要求供货单位 |
| 10 | 潍坊市 | 寿光市 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 195 | 260 | 有组织排放改造 | 烧结工序 | 烧结机机头烟气超低排放治理 | 已完成 | 13300 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 铁矿受料区封闭改造 | 2020年1月 | 1300 |
| 11 | 潍坊市 | 寿光市 | 山东鲁丽钢铁有限公司 | 260 | 150 | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 1#烧结机烟气脱硝 | 2019年12月 | 8000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2#烧结机烟气脱硝 | 2020年10月 | 8000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 分布式控制系统（DCS） | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高炉煤气 精脱硫 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 原料场封闭 | 2019年12月 | 2500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 潍坊市 | 高新区 | 潍坊特钢集团有限公司 | 300 | 320 | 有组织排放改造 | 2*230m³烧结 | 对烧结排放烟气进行脱硝（低温选择性催化剂还原）、电除尘 | 2019年12月 | 19873.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石灰窑 （回转窑） | 氮氧化物催化过滤一体化 | 已完成 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1186m³高炉 | 新建1186m³高炉出铁场除尘系统一套，采用布袋除尘 | 已完成 | 920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 对现有1186m³高炉热风炉进行脱硫除尘改造，采用SDS钠基干法脱硫+布袋除尘 | 2019年12月 | 1935 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1360m³高炉 | 对1360m³高炉热风炉进行脱硫除尘改造，采用SDS钠基干法脱硫+布袋除尘 | 2019年12月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新建1360m³高炉出铁场除尘系统一套，采用布袋除尘 | 2019年12月 | 980 |
|  |  |  |  |  |  |  | 焦炉 | SDS脱硫改造、袋式除尘器 | 已完工 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1#转炉 | LT干法除尘 | 已完工 | 5600 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2#转炉 | LT干法除尘 | 2019年12月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2*220t煤气炉 | 二氧化硫SDS脱硫、氮氧化物SNCR+SCR、颗粒物布袋除尘 | 2019年12月 | 3550 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 二期汽车受矿槽项目 | 已完成 | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 密闭大棚 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 皮带通廊封闭输送 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置 （如局部密闭罩、大容积密闭罩等） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | 生产区域及原料场安装视频监控 | 烧结环冷区域安装视频监控并联网 | 已完成 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1186m³高炉、1360m³高炉炉顶区域安装视频监控并联网 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 炼钢车间顶部安装视频监控并联网 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烧结机械化料场、焦炭料场东侧、焦化原料场洗车机区域安装视频监控并联网 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建材原料场区域安装视频监控并联网 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建材磨机区域安装视频监控并联网 |  |  |
| 13 | 临沂市 | 临港经济开发区 | 山东临港有色金属有限公司 | 19 | 0 | 有组织排放改造 | 烧结车间 | 烧结机头静电除尘、机尾袋除尘新建 | 已完成 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烧结脱硫脱硝系统升级新建 | 2019年12月 | 8000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 | 1#高炉出铁场除尘系统新建 | 已完成 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高炉铸铁区域除尘系统升级改造新建 | 已完成 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高炉料仓除尘系统升级改造新建 | 已完成 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 原燃物料全封闭化料场改造新建 | 已完成 | 9000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 皮带机物料除尘防护罩改造新建 | 已完成 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 高炉铸造新建 | 已完成 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 公路运输车辆升级 | 拟将低于排放标准车辆升级为达标 排放标准车辆或者改为其他输送方式 | 2020年12月 |  |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | 监控系统升级 | 视频系统优化升级改造新建 | 已完成 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 监测系统优化升级改造新建 | 已完成 | 200 |
| 14 | 临沂市 | 临港经济开发区 | 临沂金海汇科技有限公司 | 18.75 | 0 | 有组织排放改造 | 焙砂（回转窑） | 2号线回转窑烟气超低排放（脱硝除尘） | 已完成 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1号线回转窑烟气超低排放（脱硝除尘） | 2020年5月 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3号线回转窑烟气超低排放（脱硝除尘） | 2020年11月 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼焦工序 | \ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 | 干燥窑与回转窑串联集中治理 | 2020年12月 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 原料场密闭储存 | 已完成 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 皮带运输密闭运行 | 已完成 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 铸铁车间密闭厂房 | 已完成 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水渣暂存库 | 已完成 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 公路运输车辆升级 | 进出厂区运输车辆国三升级为国五排放标准车辆。 | 2020年12月 |  |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | 监控系统升级 | 厂区颗粒物在线检测系统 | 已完成 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 厂区用电量检测系统 | 已完成 | 10 |
| 15 | 临沂市 | 临港经济开发区 | 临沂玫德庚辰金属材料有限公司 | 100 | 0 | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 烧结（球团）烟气脱硝技术改造 | 2019年12月 | 2600 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 封闭综合料场加喷淋 | 2020年5月 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | 监控系统升级 | 厂区进出口门禁和视频监控升级改造 | 2020年6月 | 50 |
| 16 | 临沂市 | 罗庄区 | 临沂江鑫钢铁有限公司 | 280 | 280 | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 烧结机烟气脱硝 | 已完成 | 6940 |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼焦工序 | 1#2#焦炉脱硝 | 已完成 | 1780 |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 | 转炉三次除尘 | 已完成 | 2170 |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 公路运输车辆升级 | 将物料倒运辆国三升级为国五排放标准车辆 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原料场建设气膜大棚 | 已完成 | 5425 |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 炼铁区域除尘灰气力输送改造 | 已完成 | 892 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 高炉均压放散煤气回收 | 已完成 | 320 |
| 17 | 临沂市 | 兰陵县 | 山东国铭球墨铸管科技有限公司 | 80 |  | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 120m2烧结机脱硫除尘升级改造 | 2020年1月 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新增烧结机脱硝项目 | 2020年5月 | 3300 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 原料货场全封闭，增加喷雾抑尘。 | 已完成 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 焦炭货场全封闭，增加喷雾抑尘。 | 已完成 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烧结货场全封闭，增加喷雾抑尘 | 已完成 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 增加两台洗车机。 | 已完成 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 煤粉上料通廊封闭 | 已完成 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 高炉出铁场封闭改造 | 已完成 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 公路运输 车辆升级 | 将物料倒运辆国三升级为国五排放标准车辆，将铁水运输辆国四排放标准车辆升级为国五或国六车辆。 | 2020年6月 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | 监控系统升级 | 增加大气监测公示牌 | 2020年3月 | 10 |
| 18 | 德州市 | 齐河县 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 436 | 470 | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 1#240平烧结机烟气脱硫脱硝改造 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2#240平烧结机烟气脱硫脱硝改造 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 265烧结机采用干法脱硫+SCR脱硝，已达到超低排放限值标准要求 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 链篦机回转窑配套四电场除尘器+石灰石石膏法脱硫+湿式电除尘，已达到超低排放限值标准要求 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼焦工序 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 | 转炉一次烟气采用新型OG除尘或干法除尘器。 转炉二次烟气或精炼废气配备有效的烟气捕集装置和高效袋式除尘器（采用覆膜滤料） | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高炉热风炉燃用干法除尘净化后的高炉煤气，已达到超低排放限值标准要求 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 轧钢加热炉燃用干法除尘净化后的高炉煤气，采用低氮燃烧技术，已达到超低排放限值标准要求 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自备电厂1#2#3#燃气锅炉燃用干法除尘净化后的高炉煤气，配套石灰石石膏法脱硫，已达到超低排放限值标准要求 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自备电厂4#5#气煤混烧锅炉配套SCR脱硝+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+湿式电除尘工艺，已达到超低排放限值标准要求 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分布式控制系统（DCS） | 1#、2#240烧结，265烧结机头和机尾均安装了 CEMS和DCS控制系统，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数；CEMS、DCS具备保存一年以上数据的条件 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 球团焙烧安装了 CEMS和DCS控制系统，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数；CEMS、DCS具备保存一年以上数据的条件 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5台高炉矿槽和高炉出铁场安装了 CEMS和DCS控制系统，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数；CEMS、DCS具备保存一年以上数据的条件 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1#2#、3#、4#转炉二次烟气和4座石灰窑安装了 CEMS和DCS控制系统，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数；CEMS、DCS具备保存一年以上数据的条件 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1#2#、3#燃气锅炉，4#、5#气煤混烧等自备电站排气筒安装了 CEMS和DCS控制系统，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数；CEMS、DCS具备保存一年以上数据的条件 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 3台烧结机的石灰、除尘灰粉状物料，采用料仓、储罐等方式密闭储存。铁精矿、煤、焦炭、烧结矿、脱硫石膏等块状或粘湿物料，采用密闭料仓或封闭料棚等方式储存。其他干渣堆存采用喷淋（雾）等抑尘措施 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 球团的石灰、除尘灰粉状物料，采用料仓、储罐等方式密闭储存。铁精矿、煤、球团矿、石灰石、脱硫石膏等块状或粘湿物料，采用密闭料仓或封闭料棚等方式储存。其他干渣堆存采用喷淋（雾）等抑尘措施 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5台高炉的除尘灰粉状物料采用储罐密闭储存。煤、焦炭、烧结矿、球团矿、白云石等块状或粘湿物料，采用密闭料仓或封闭料棚等方式储存。其他干渣堆存应采用喷淋（雾）等抑尘措施 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4座转炉的石灰粉状物料采用料仓方式密闭储存。石灰石、铁合金、钢渣等块状或粘湿物料，采用密闭料仓或封闭料棚等方式储存。其他干渣堆存应采用喷淋（雾）等抑尘措施 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 除尘灰采用真空罐车、气力输送方式运输。铁精矿、煤、焦炭、烧结矿等块状或粘湿物料，采用皮带通廊等方式封闭输送；脱硫石膏使用封闭车厢或苫盖严密，装卸车时采取加湿等抑尘措施。物料输送落料点等配备集气罩和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施。料场出口设置车轮和车身清洗设施。厂区道路硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 1#2#240、265烧结机机尾配备有效的废气捕集装置和高效袋式除尘器或电袋复合除尘器或电除尘+高效袋式除尘器（采用覆膜滤料）。配料、混料、筛分、成品、转运等各产尘点配备有效的废气捕集装置和高效袋式除尘器（采用覆膜滤料）。 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 球团配料、混料、筛分、成品、转运等各产尘点配备有效的废气捕集装置和高效袋式除尘器（采用覆膜滤料） | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5台高炉高炉出铁场出铁口配备有效的废气捕集装置和高效袋式除尘器。铁沟、渣沟密闭，并配备高效袋式除尘器。铁水罐上方设捕集罩，并配备高效袋式除尘器；高炉料仓上部、仓下振动给料机、振动筛、称量斗、转运站、中间仓及各皮带转运点、铸铁机浇注工位配备有效的废气捕集装置和高效袋式除尘器。均压放散收集并配有高效除尘器。高炉炉顶设置上料除尘系统。带式输送机受料点设置双层密闭罩，并配备高效袋式除尘器。高炉炉顶上料、矿槽、高炉出铁场等产尘点全面加强集气能力建设，无可见烟粉尘外逸。 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4台转炉散状料转运卸料点设置密闭罩，并配备高效袋式除尘器。 炼钢车间封闭，转炉车间设屋顶罩并配备高效袋式除尘（转炉三次除尘）。连铸切割废气、火焰清理、中间包废气配备有效的烟气捕集装置和高效袋式除尘器（采用覆膜滤料）。废钢切割在封闭空间内进行，设置集气罩，并配备除尘设施。石灰、白云石焙烧过程中的原料和成品筛分、配料等工序封闭，并配备高效袋式除尘设施。 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 铁路/水路/管道/管状带式输送机 | 公司有铁路专用线 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路运输车辆升级 | 公司进出铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用汽车运输的与供货商签订协议时要求汽车运输车辆全部采用国五排放标准的汽车，确保铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路运输和国五排放标准的汽车运输比例达到80%以上。 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | / | 料场出入口、烧结环冷区域、高炉矿槽和炉顶区域、炼钢车间顶部等易产尘点，安装高清视频监控设施。视频监控数据保存三个月以上 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在厂区内原料场、烧结机配料室、高炉出铁场等主要产尘点周边、运输道路两侧布设41个空气质量监测微站点，监控 PM2.5和PM10。 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 车辆进出门口安装了门禁系统和视频监控系统8套，监控运输车辆进出厂区情况 | 已完成 |  |
| 19 | 日照市 | 岚山区 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 810 | 850 | 有组织排放改造 | 烧结球团工序 | 球团烟气脱硫脱硝改造（在目前实现超低基础上达到2020年新的地方标准要求） | 2020年10月 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼焦工序 | 1#、2#焦炉烟气脱硫脱硝（在超低基础上达到地方标准） | 2020年3月 | 6000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3#、4#焦炉烟气脱硫脱硝（在超低基础上达到地方标准） | 2020年3月 | 6000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高炉煤气精脱硫 | 研究新上高炉煤气精脱硫项目 | / |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料输送 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 焦化酚氰废水池废气治理 | 已完成 | 200 |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 铁路/水路/管道/管状带式输送机 | 建设铁路专用线 | 正在办理相关手续 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成品码头投用，进一步提高清洁运输比例 | 2020年3月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路运输 车辆升级 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | / | 主要无组织排放源区域安装视频监控规定位置安装视频监控 | 已完成 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建设厂界4座标准环境空气站 | 已完成 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 全厂设置8台环境质量检测微站 | 已完成 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 增加铁水预处理在线监控2套 | 已完成 | 70 |
| 20 | 日照市 | 岚山区 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 1410 | 1220 | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 360㎡烧结机烟气硫、尘提效、减白升级改造 | 2019年12月 | 23878 |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 | 成品、转运站除尘升级改造 | 2020年5月 | 188.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 分布式控制系统（DCS） | 高炉出铁场DCS安装 | 已完成 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高炉煤气精脱硫 | 高炉煤气精脱硫 | 2020年5月 | 3200 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 机械化焦场封闭 | 2019年12月 | 35591.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 煤棚封闭 | 已完成 | 308.23 |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 机械化料场、焦场转运站新建除尘器 | 已完成 | 3680 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 卸料点封闭改造 | 已完成 | 196 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘灰气力输送改造 | 2020年7月 | 1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新增料场洗车台项目 | 已完成 | 312.327 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 球团回转窑及零米卸灰除尘改造 | 2020年6月 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烧结混合室除尘升级 | 2020年6月 | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高炉炉顶料罐均压放散废气采取回收或净化 | 2019年12月 | 3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大型钢BD轧机除尘改造升级 | 2020年8月 | 1390 |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 铁路/水路/管道/管状带式输送机 | 建设煤炭铁路专用线，铁路占比达到80% | 2020年4月 | 32000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路运输车辆升级 | 将52辆国四排放标准车辆升级为国五或国六车辆。 | 2020年3月 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | / | 视频系统优化升级改造 | 已完成 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 空气微站系统优化升级改造 | 已完成 | 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 门禁系统和视频监控系统（厂区进出口） | 已完成 | 200 |
| 21 | 聊城市 | 东阿县 | 山东鑫华特钢集团有限公司 | 240 | 240 | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 2#180平烧结机烟气脱硫脱硝改造 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烧结机机尾除尘系统布袋升级改造 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 | 1#高炉出铁场除尘系统布袋升级改造 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1#高炉矿槽除尘系统布袋升级改造 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 轧钢加热炉低氮燃烧技术改造 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4-5#锅炉超低排放改造 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分布式控制系统（DCS） | 烧结、炼铁、炼钢、轧钢、热电厂主要生产工序DCS安装 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高炉煤气 精脱硫 | 高炉煤气精脱硫改造项目 | / |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 | 原料、燃料、钢渣场全封闭改造 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 | 除尘灰气力输送改造 | 1#高炉或2#高炉 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 料场出口应设置车轮和车身清洗设施 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 | 高炉出铁场封闭改造 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 炼钢车间封闭，设置屋顶罩并配备除尘设施 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高炉炉顶料罐均压放散废气采取回收或净化措施 | 1#高炉或2#高炉 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 公路运输车辆升级 | 公路运输车辆将全部采用国五排放车辆 | 外部车辆 |  |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | / | 视频系统优化升级改造 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 空气微站系统优化升级改造 | 已完成 |  |
| 22 | 泰安市 | 肥城市 | 石横特钢集团有限公司 | 280 | 290 | 有组织排放改造 | 烧结工序 | 1#烧结机脱硝改造 | 已完成 | 5000 |
| 23 | 滨州市 | 邹平市 | 西王金属科技有限公司 | 280 | 300 | 无组织排放改造 | 生产工艺过程 | 高炉炉顶料罐煤气均压放散净化、回收项目 | 2019年12月 | 630 |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 铁路/水路/管道/管状带式输送机 | 建设铁路专用线 | 2021年10月 | 80000 |
| 24 | 滨州市 | 邹平 | 山东广富集团有限公司 | 300 | 300 | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 焦化项目建设了脱硫、脱硝、除尘设施，达到特别排放限值要求。钢铁项目已于2019年9月份与日照钢铁控股集团有限公司签订了产能指标转让协议，2022年底退出钢铁产能。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼焦工序 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分布式控制系统（DCS） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高炉煤气精脱硫 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 铁路/水路/管道/管状带式输送机 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路运输车辆升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | / |  |
| 25 | 滨州 市 | 邹平 | 山东传洋集团有限公司 | 240 | 300 | 有组织排放改造 | 烧结（球团）工序 | 一号90平烧结机烟气脱硝改造 | 已完成 | 12000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二号90平烧结机烟气脱硝改造 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三号120平烧结机烟气脱硝改造 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 炼焦工序 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他工序 | 已于2019年9月与日钢签订产能指标转让协议,2022年底退出钢铁产能。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 分布式控制系统（DCS） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高炉煤气精脱硫 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放改造 | 物料储存 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 物料输送 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产工艺过程 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清洁运输改造 | 铁路/水路/管道/管状带式输送机 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公路运输车辆升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 监测监控系统改造 | / |  |
| 合计 | 8147.75 | 8038 |  |  |  |  |  |

# Text boxes

信息公开属性:主动公开

山东省生态环境厅办公室 2019年12月27日印发